10. feladat: Épület (50 pont)

Egy lakótelepen téglalap alakú épületeket építettek, oldalaik párhuzamosak a koordinátatengelyekkel. Egyes épületek falai érintkezhetnek egymással. Az épületek alkotta részek nem feltétlenül összefüggőek.

Készíts programot, amely kiszámítja az épületek külső oldalai összhosszát (azaz azt, amely más épületekkel nem érintkezik)!

Bemenet

A standard bemenet első sorában egy egész szám van, az épületek N száma (1≤N≤100000). A következő N sor mindegyikében négy egész szám van, egy épület bal alsó és jobb felső sarkának BAX BAY JFX JFY koordinátái (-100 000000≤BAX<JFX≤100 000000, -100 000000≤BAY<JFY≤100 000000) ebben a sorrendben.

Kimenet

A standard kimenet első sorába egyetlen egész számot kell írni, az épületek külső oldalai összhosszát!

Példa bemenet és kimenet:

Bemenet				Kimenet

3					480
10 0 90 100
90 0 100 100
50 100 100 150

Időlimit: 0.2 mp.

Memórialimit: 32MB

Pontozás: A tesztek 60%-ában N≤10000 és a koordináta értékek abszolút értéke < 1 000 000